## Slide 1: Wave Watch III 波浪模式 建置暨預報作業說明
曾于恆教授、楊智傑博士、邵允銓、李盈槽
2017/04/24

## Slide 2: 大綱
基本物理過程
大尺度波浪模擬(模式建置)
I.研究區域選定、 II.模式的選定、
III.地形的描述、IV.網格的設定、
V.驅動力的給定、VI.物理/參數的調校
模擬結果初步驗證-以凡那比颱風為例
波浪作業排程及預報-3/2~3/9預報為例
波浪作業預報展示介面

## Slide 3
波浪物理過程

## Slide 4
WRF大氣模式模型
NWW3波浪模式
TIMCOM海洋模式
歷史颱風 (觀測數據)
大尺度波浪模擬
I.研究區域選定、 II.模式的選定、III.地形的描述、IV.網格的設定、V.驅動力的給定、VI.物理/參數的調校
NWW3波浪模式(2016.10.31新版5.16)具良好的波浪模擬能力與計算效率
Longwang (2005/09/30)
Sepat (2007/08/15)
Fanabi (2010/09/15)
Matmo (2014/07/20)

## Slide 5
I.研究區域選定

## Slide 6: WaveWatch III 波浪模式及格網建置工具之下載
下載最新版
Wavewatch3
gridgen
II.模式的選定
Notes: New features

## Slide 7: About Wave Watch III (Phase averaging model)
Linear dispersion relation
Doppler type equation (shifted frequency)
Group velocity
Wave conservation
Wave energy or wave action balance
Source terms Wave-wave interaction, and others (Significant Improvement)
Physical space
Spectral space
directions
frequencies
0.04x [1.1, 1.1, 1.1 ………… 1.1 ]
0
1
2
24
頻率域：
波浪的能量密度頻譜是空間、頻率與波傳角度的函數。
角度域：計算角度共24個，起始偏移量為0
the statistics of the sea surface is computed (on points of a grid the action or energy spectra are computed).

## Slide 8: 地型資料整合
地形資料 | 解析度 | 範圍
DBDB2 | 2分(3.6km) | -30~60N 100~280E
ETOPO2 | 2分(3.6km) | 全球
GEBCO | 30秒(0.9km) | 全球
TW500m | 500公尺 | 18~27N 117~125E
TW200m | 200公尺 | 21~26N 119~123E
資料整合步驟如下
把高解析度資料粗化至低解析度。
將粗化後的地形資料取代跟低解析度資料重疊的區域。
將高低解析度交界區域，地形資料變化很大的地方平滑化。
III.地形的描述

## Slide 9: 地型資料整合
高解析度資料降階至低解析度，
將重疊區域網格內的高解析度資料取平均，取代該網格內粗解析度資料。
高解析度地形資料
低解析度地形資料

## Slide 10: 地型資料整合
在重疊區域的邊界取0.25度的緩衝帶，讓地形資料在緩衝帶中平滑變化，
低解析度地形資料
高解析度降階地形資料
寬0.25度的緩衝帶
低解析度地形資料
高解析度降階地形資料

## Slide 11: 地型資料整合
左上
右上
左下
右下
重疊區域右下角

## Slide 12
 | NWW3-1 | NWW3-2 | NWW3-3
範圍 | 0 ~ 60 N/95 ~ 155E | 15 ~ 35 N/110 ~ 140 E | 21 ~ 26 N/119 ~ 123 E
解析度 | 0.5度 (54km) | 0.1度 (10km) | 0.02度 (2km)
格網 | 121x121 | 301x201 | 201x251
12
IV.網格的設定

## Slide 13: 網格地形輔助前處理(Gridgen)
bin
examples
reference data
data
create_grid.m
maskmod.m
girdgen 執行時所會用到的matlab程式
主要執行工作的資料夾
輸出WW3地形資料的資料夾
執行gridgen的主程式
原始地形檔與海岸線的資料
處理巢狀網格邊界的主程式
IV.網格的設定

## Slide 14: 網格地形輔助前處理⎯ create_grid.m
ww3網格地形
陸地與海洋遮罩
x方向次網格資訊
y方向次網格資訊
以gebco_grd3這個網格為例，最後會產生 4 個檔案：
1.地型資料檔： gebco_grd3.bot
2.海陸遮罩檔： gebco_grd3.mask
3.次網格資料檔： gebco_grd3.obstr
4.ww3_grid.inp資訊檔：
gebco_grd3.meta

## Slide 15
第一層
第二層
第三層
東亞 - grd01
南海 - grd02s
台灣 - grd02t
南海 - grd03s
台灣 - grd03t
沖之鳥 - grd03o
NWW3地形：

## Slide 16: Two-way Nesting 雙向巢狀網格(網格地形處理 ⎯ mask_mod.m)
0：陸地
1：海洋
2：入流邊界
3：固定邊界

## Slide 17
V.驅動力的給定

## Slide 18
深水源項中波浪能量的成長與消散有5種模組可選擇：
ST1
  Snyder et al input and Komen et al dissipation (WAM cycle 3)
ST2
  Tolman and Chalikov (1996) source-term formulations
  Default operational package at NCEP till 2012
ST3
  Janssen input and Bidlot et al dissipation (WAM cycle 4)
ST4
  Physics package from Ardhuin et al 2010
  Current choice at NCEP for operational wave models
ST6
  Physics package based on measurements made at Lake George, Australia
非線性交互作用模組：
NL1 (DIA)
NL2 (Exact solution, WRT method)
NL3 (Generalized multiple DIA, GMD)
VI.物理/參數的調校

## Slide 19: 波浪於深水區與淺水區能量的成長與消散
影響波浪能量的成長與消散的來源可分為三大類：
深水源項(Deep-water source terms)
  Wave growth and dissipation packages
  非線性項的交互作用
淺水源項(Shallow-water source terms)
  水深限制造成的碎波
  底床摩擦效應
  底床散射與折射效應
DB1
BT1
BS1
NL3
ST4
REF1

## Slide 20: 雙向多重網格波浪模擬
1
2
2
3
4
wind.ww3
current.ww3
levels.ww3
ice.ww3

## Slide 21
模式建置與初步驗證(凡那比颱風)
示性波高hs, 單位：公尺
09/18 12:00
09/19 00:00
09/19 12:00
09/20 00:00
(允銓協助更新，含風場)

## Slide 22
示性波高hs, 單位：公尺
09/18 12:00
09/19 00:00
09/19 12:00
09/20 00:00

## Slide 23
鵝鑾鼻
七股
蘇澳
示性波高hs, 單位：公尺

## Slide 24
spectrum density
09/18 12:00
09/19 00:00
09/19 12:00
09/20 00:00
蘇澳

## Slide 25: 波浪作業預報系統排程 ⎯ 作業時間
(允銓協助修正，跟皓正確認此圖，
另外看看是否用兩個時間軸，
作業時間、預報長度等)
ASUS 48 cores server

## Slide 26: 波浪作業預報系統排程 ⎯ 執行流程
20 hr
60 min
10 min
50 min
1 min
1 hr

## Slide 27: 波浪作業預報系統排程 ⎯ main.sh

## Slide 28
預報結果展示(3/2 ~ 3/9)：
03/06 00:00
03/07 00:00
03/08 00:00
03/09 00:00

## Slide 29
03/06 00:00
03/07 00:00
03/08 00:00
03/09 00:00

## Slide 30
03/06 00:00
03/07 00:00
03/08 00:00
03/09 00:00
龍洞
spectrum density
示性波高hs

## Slide 31
03/06 00:00
03/07 00:00
03/08 00:00
03/09 00:00
蘇澳
spectrum density
示性波高hs

## Slide 32
03/06 00:00
03/07 00:00
03/08 00:00
03/09 00:00
spectrum density
七股
示性波高hs

## Slide 33
03/06 00:00
03/07 00:00
03/08 00:00
03/09 00:00
示性波高hs
spectrum density
鵝鑾鼻

## Slide 34: 波浪預報作業展示系統

## Slide 35
20.918m
resolution:400m
比較WW3與SWAN第四層網格
蘇澳
蘇澳
除了SWAN計算時間的效率慢以外，NWW3可同時計算多個
第四層網格，而SWAN一次僅能計算一個網格。

## Slide 36: Thanks for your attention